## Slide 1: Métodos prácticos de evaluación ambiental
LISTA DE CHEQUEO
MATRIZ DE LEOPOLD

## Slide 2: Métodos prácticos de evaluación ambiental
Lista de Chequeo para Estudios de Pre-factibilidad Ambiental
  El método consiste en revisar una lista de factores ambientales, sociales y económicos que podrían ser afectados por el proyecto
  Es un métodp de identificación que permite determinar los impactos ambientales pero sin una interrelación clara entre ellos
  Listas propuestas por organismos internacionales
  De fácil aplicación, solamente recomendable para estudios en fase preliminar (perfil, pre-factibilidad)

## Slide 3: Métodos prácticos de evaluación ambiental
Ventajas y Desventajas de una Lista de Chequeo para Estudios de Pre-factibilidad Ambiental
  Ventajas:
    Permite cubrir casi todas las áreas de impacto
  Desventajas:
    Solo determina posibles impactos preliminares
    No da importancia relativa de los impactos

## Slide 4: Métodos prácticos de evaluación ambiental Lista de Chequeo(cont.)
Impactos negativos probables
Asigne un punto a todos los impactos negativos y un cero a los positivos. Si el resultado final es mayor o igual a uno, hay un impacto ambiental a considerar por lo menos en un aspecto.
1. ¿Se hará alguna modificación en el suelo que promueva o acelere procesos importantes de erosión u otros procesos morfodinámicos?
2. ¿Se atravesará o bordeará algún cuerpo de agua (río, quebrada, laguna, etc.) temporal o permanente, o algún área inundable?
3. ¿Se generarán efluentes líquidos durante la construcción u operación?
4. ¿Se generará algún tipo de contaminante del aire durante la construcción u operación que pueda afectar a terceros?

## Slide 5: Métodos prácticos de evaluación ambiental Lista de Chequeo (cont.)
Impactos negativos probables (cont.)
5. ¿Se perturbará el paisaje de forma que perjudique a terceros?
6. ¿Se afectará de forma importante a la vegetación o a la fauna del lugar (especialmente especies raras, en vías de extinción, endémicas, entre otras) ?
7. ¿Existe posibilidad de contaminación del suelo o de las aguas superficiales o subterráneas por desechos tóxicos o peligrosos?
8. ¿En caso de una contingencia se podría afectar en forma grave algún área o recurso natural?

## Slide 6: Métodos prácticos de evaluación ambiental
Impactos negativos probables (cont.)
9. ¿Se generarán niveles de ruido que afecten en forma importante a las poblaciones del lugar (humanas o animales)?
10. ¿Se generarán impactos significativos sobre la población circundante (número de personas, distribución espacial, empleo, salud, uso actual y futuro de la tierra, servicios, comunidades indígenas, sitios de interés histórico/ paisajístico/ antropológico o arqueológico)?
11. ¿Se afectará algún área bajo régimen de administración especial propuesta actualmente o prevista en el plan de ordenación del territorio de la región?

## Slide 7: Métodos prácticos de evaluación ambiental
Impactos positivos probables fruto de medidas
Útil para determinar impactos ambientales positivos derivados del proyecto o de sus medidas de mitigación.
1. ¿Se hará alguna modificación en el suelo que garantice la detención o desaceleración de la erosión y de otros procesos morfodinámicos negativos?
2. ¿Se disminuirá la intensidad del tráfico fluvial de forma temporal o permanente?
3. ¿Se disminuirá la generación de efluentes líquidos durante la construcción u operación?
4. ¿Se controlará y disminuirá la emisión de contaminantes en el aire que puedan afectar a terceros?

## Slide 8: Métodos prácticos de evaluación ambiental
Impactos positivos probables (cont.)
5. ¿Se mejoraría la calidad del paisaje de forma que aumente el valor de la tierra para los beneficiarios directos del proyecto y para terceros?
6. ¿Tienden las medidas a tomar a conservar o incrementar la cobertura vegetal y a mejorar el hábitat para la fauna del lugar, especialmente para especies raras, endémicas, en vías de extinción, entre otras?
7. ¿Se disminuye la contaminación del suelo y de las aguas superficiales y subterráneas por disminución de los afluentes tóxicos o peligrosos o por un mejoramiento en su manipulación?

## Slide 9: Métodos prácticos de evaluación ambiental
Impactos positivos probables (cont.)
9. ¿Crea el proyecto algún tipo de barrera artificial o natural que ayude a disminuir los niveles ruido en las poblaciones animales o vegetales del lugar? ¿Disminuye la intensidad y la duración del ruido a través del proyecto en relación con los usos actuales y su proyección?
10. ¿Ayudará la iniciativa a reforzar el régimen de administración especial decretado para toda o una parte del área del proyecto y su zona de amortiguamiento?

## Slide 10: Métodos prácticos de evaluación ambiental
Matriz de Leopold
  Primera usada para evaluar impacto ambiental
  Matriz causa-efecto (método de justificación)
  Ajustable a distintas fases de un proyecto
  100 Columnas = actividades del proyecto
  88 Filas = factores ambientales que podrían alterarse
  En cada celda dos números, rango 1-10
  Primer N° = magnitud del impacto
  Segundo N° = importancia del impacto

## Slide 11: Métodos prácticos de evaluación ambiental
Actividades de la Matriz de Leopold
A. Modificación del ecosistema
B. Transformación del suelo
C. Extracción de recursos
D. Procesos
E. Alteración del suelo
F. Renovación de recursos
G. Infraestructura de transporte
H. Disposición y tratamiento de desechos
I. Tratamientos químicos
J. Accidentes
K. Otros

## Slide 12: Métodos prácticos de evaluación ambiental
Parámetros Ambientales y Humanos
A. Características físicas y químicas
1. Suelo
2. Agua
3. Atmósfera
4. Procesos
B. Condiciones biológicas
1. Flora
2. Fauna

## Slide 13: Métodos prácticos de evaluación ambiental Matriz de Leopold (cont.)
Parámetros Ambientales y Humanos
C. Factores culturales
1. Uso de la tierra
2. Recreación
3. Intereses estéticos y humanos
4. Estatus cultural
5. Actividades humanas
D. Relaciones ecológicas
E. Otros

## Slide 14: Métodos prácticos de evaluación ambiental Matriz de Leopold (cont.)
Ventajas y desventajas
Ventajas:
Requiere pocos medios para aplicarla
Acertada identificación efectos por amplitud de factores
Puede ajustarse a las particularidades de cada proyecto
Brinda resultados cualitativos y cuantitativos (acciones de mayor daño y factores ambientales más afectados y beneficiados)
Prioriza medidas mitigación y plan manejo ambiental

## Slide 15: Métodos prácticos de evaluación ambiental Matriz de Leopold (cont.)
Ventajas y desventajas (cont.)
Desventajas:
No existen criterios únicos de valoración
  resultados son altamente subjetivos
  sujetos a criterios grupo multidisciplinario evaluador

## Slide 16: Métodos prácticos de evaluación ambiental Matriz de Leopold (cont.)
Construcción de la Matriz de Leopold
Pasos para instalar una empresa procesadora de frutas:
  1. Delimitar área a evaluar
  2. Determinar acciones/actividades que hará el proyecto sobre el área. En este caso son:
    a. Modificación de hábitats
    b. Alteración de la cobertura vegetal
    c. Canalización
    d. Operación de maquinaria

## Slide 17: Métodos prácticos de evaluación ambiental Matriz de Leopold (cont.)
Construcción de la Matriz de Leopold (cont.)
3. Factores ambientales afectados
    a. Espacios abiertos y salvajes
    b. Salud y seguridad
    c. Empleo
    d. Vectores de enfermedad (por ej., por insectos)
4. Determinar importancia de cada elemento en la matriz
5. Determinar magnitud de acción sobre cada elemento
6. Determinar cuántas acciones son (+) y cuántas son (-), y cuántos factores ambientales son afectados de manera (+) y cuántos de manera (-)

## Slide 18: Construcción de la Matriz de Leopold (cont.)
Modificación de hábitats
Alteración de la cobertura vegetal
Canaliza-ción
Operación de maquinaria
Espacios abiertos y salvajes
-2
4
-4
6
-3
5
Salud y seguridad
9
9
-4
3
Empleo
8
7
4
5
Vectores enfermedad
-6
3
-5
3
-3
5

## Slide 19: Formas cómo cada acción afecta a los parámetros ambientales
No. impactos
positivos
0
0
2
1
No. impactos negativos
2
2
1
2
Suma de interacciones
-26
-39
122
-7
-26 - 39 + 122 - 7 = 122 - 72 = 50

## Slide 20: Formas cómo cada factor ambiental es afectado por las acciones del proyecto
No. impactos positivos
No. impactos negativos
Suma de interacciones
0
3
-47
1
1
69
2
0
76
0
3
-48
-47 + 69 + 76 - 48 = 145 - 95 = 50